Temat: Powtórzenie wiadomości – zjawiska magnetyczne.

- Właściwości magnesów i ich oddziaływanie (prezentacja)

- Pole magnetyczne magnesów (rysunki):

Pole magnetyczne  możemy przedstawić na rysunku w postaci linii pola magnetycznego, Linie te biegną od bieguna północnego do bieguna południowego.

Linie pola:

w magnesie sztabkowym

w magnesie podkowiastym

Linie pola magnetycznego między magnesami

różnoimiennymi

jednoimiennymi

Kula ziemska jest również dużym magnesem i linie pola magnetycznego mają kształt, jakby we wnętrzu Ziemi był olbrzymi magnes sztabkowy.

- Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Przewodnik w, którym płynie prąd elektryczny wytwarza wokół siebie pole magnetyczne (igła magnetyczna się wychyla). Świadczy to o tym, że przewodnik, w którym płynie prąd jest magnesem.

Jeżeli w przewodniku prostoliniowym powstaje pole magnetyczne, to również pole powstaje w przewodniku w kształcie zwojnicy (solenoid).

Należy wiedzieć, jak wyznaczyć biegun północny w przewodniku (reguła prawe dłoni)

a) prostoliniowym

b) zwojnicy

- Elektromagnes :

- budowa – zwojnica wewnątrz której jest rdzeń ze stali miękkiej lub żelaza

- właściwości – jest magnesem gdy przez zwojnicę płynie prąd elektryczny (siła elektromagnesu zależy od liczby zwojów oraz natężenia prądu płynącego w zwojnicy)

- zastosowanie – silniki, dzwonki elektryczne, słuchawki, głośniki, bezpieczniki automatyczne

- Silnik elektryczny :

a) budowa (ramka metalowa między dwoma magnesami różnoimiennymi przymocowana do dwóch odizolowanych półpierścieni zwanych komutatorem, po których ślizgają się dwie szczotki węglowe lub metalowe do których dopływa prąd stały o stałym natężeniu i kierunku)

b) zadanie – urządzenie zamienia energię elektryczną na mechaniczną

c) działanie – polega na oddziaływaniu magnesów i elektromagnesów

d)  zastosowanie – silniki tramwajowe, wycieraczki, rozruszniki

- Fale elekromagnetyczne

- co nazywamy falą elekromagnetyczną

- jaka jest różnica między falą mechaniczną a elekromagnetyczną

- czym się różnią fale elekromagnetyczne

- rodzaje fal elekromagnetycznych

- właściwości i zastosowanie fale elekromagnetycznych